## Slide 1: MEG実験 run2011 液体キセノン検出器の 性能評価
東京大学 理学系研究科 物理学専攻
金子大輔 他、MEG コラボレーション

## Slide 2: ① MEG2011runにおける液体キセノン検出器の性能 ② MCシミュレーションによる性能の調査
コンテンツ

## Slide 3: MEGの液体キセノンカロリメータ
現時点で世界最大
2.7トンのXeが使用されているガンマ線カロリメータ。
内面に846本の光電子増倍管。run2007から運転し、2011年末時点で832本が生存。
キセノンのシンチレーション光を測定し、入射したガンマ線の位置、時間、エネルギーを再構成する。
Accidental Background
が見える領域に入りつつあり、分解能の向上が求められている。(特にEnergy)
内部の様子
γ Energy | 1.9%
u,v position | 5mm
w position | 6mm
γ timing | 67ps
γ Efficiency | 59%
Run 2010 の性能
v
u
w
Coordinates for XEC
(ターゲットから入射する52.8MeVガンマ線について)

## Slide 4: ① MEG2011runにおける液体キセノン検出器の性能 ② MCシミュレーションによる性能の調査
コンテンツ

## Slide 5: CEXによる較正
π- + p→π0 + n, π0 →γ+ γ
Charge EXchange 反応で得られるガンマ線で
液体キセノン検出器の較正を行う。
2つのγ線の角度を判別するために、反対側に別の検出器が必要。
Run 2010 まで、NaI 検出器。 2011にBGOに更新。
エネルギースケールの決定
エネルギー分解能の評価
時間分解能の評価
LH2 target
BGO
LXe
Calorimeter
Timing
counter
γ
γ
π-beam
NEW
組み立て中のBGO検出器
opening angle [ ° ]
Energy [MeV]
80
70
60
50
180
170
160
150
83MeV
55MeV

## Slide 6: BGO検出器の性能
Energy Spectrum
GeV
・PMT Gain scale adjust
・Waveform noise reduction
↓4.7% (2011Sep)
σ = 2.4% @55MeV
2.3% @83MeV
NaI 2010 実績 3.9% @55MeV
Position Error
(MChit位置) - (再構成位置) [cm]
black : weighted mean of E
blue : weighted mean of √E
green : Fitting of E map
RMS : 1.0 cm ←→NaI 1.8 cm
UP DATE
DATA
2011
MC

## Slide 7: 2011年のXEC性能(暫定版)
☆ エネルギー分解能に若干改善
σup
FWHM
約1.9%
約1.7%
2010
2011
→ u [cm]
→ v [cm]
σup
FWHM
σUP
FWHM

## Slide 8: 2011年のXEC性能(暫定版)
☆ 時間分解能は2010と同等
☆ エネルギースケール
の調節は終了
σXEC55 = 117 ⊖ 58 ⊖78 = 65 ps
55MeV γでの tXEC – tREF
σ = 117 ps
σXEC = 67 ±3 ps
52.8MeVに外挿
補正前
補正後
6月
12月
MEG run 2011
energy (relative)
ns

## Slide 9: ① MEG2011runにおける液体キセノン検出器の性能 ② MCシミュレーションによる性能の調査
コンテンツ
A, 実機のエネルギー分解能の悪い原因
B, 反射を増加させる改良

## Slide 10: MCでのXEC性能
MCでのエネルギー分解能は
データより良い。乖離の原因は何か？
MC : ～1.0% ←→ DATA : ～1.7%
Energy resolution | Correct | ±5% | ±10% | ±15% | ±20%
acceptance | 1.27% | 1.32% | 1.82% | 2.42% | 4.32%
¦u¦<15 ¦v¦<30 | 0.93% | 1.03% | 1.29% | 1.66% | 2.14%
この間4分
以前の調査：
イベントごとにPMTのゲインを変化させることで分解能を劣化させる。
←MEG run 中で一つのPMTで、LEDイベントの
電荷を並べたもの、ばらつきは3%程度。
PMT charge
１、 PMTのQEの誤差
２、photon 毎のゲインの変動
のある場合に付いて検討した。

## Slide 11: MCスタディの結果 A-1
PMTのQE見積もりに系統的な誤差があった場合を想定。解析に用いるPMTのゲインを、異なるモデルのシミュレーションで作成。
結果
Q.E.に上図の様な、RMSで8%程度の誤差は、装置全体のエネルギー分解能に顕著な差をもたらさない。
正
誤
mean σUP
1.02 %
mean σUP
1.07 %
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
使用したQEのマップ

## Slide 12: MCスタディの結果 A-2
PMT内部の構造によるgainの不均一さを考慮した場合
データシートから位置によるgain依存性のtableを作成 →
1photon 毎に、tableからランダムに値を取り出す。
Photon毎のgain のずれは
統計的に均されてしまう。
relative gain
 | Normal | Fluctuated
σUP | 0.82 % | 0.82 %
FWHM | 2.86 % | 2.73 %
σup
FWHM
σup
FWHM
normal
modified

## Slide 13: MCスタディの結果 B-1
MCでのエネルギー分解能は、データより良いが、統計から
期待される値よりは悪い。浅い(壁に近い)イベントはPMTと
conversion point の相対位置による効果が顕著→
カロリメータ壁面での反射率を大きくすることが改良案の一つとして考えられている。 PMTホルダーでの反射率を1とおいたシミュレーションで評価を行った。
深さ[cm] | 反射率0.0 | 反射率１.0
0.8～3 | 1.54 | 1.06
3～8 | 0.94 | 0.85
8～22 | 0.85 | 0.85
反射率0
反射率1
σUP [%]
3～8 cm
反射率が高い場合は、浅い領域、アクセプタンスの端のエネルギー分解能が良い。
depth

## Slide 14: MCスタディの結果 B-2
面方向の誤差
コア成分のσは約4mm
(mc pos.) - (rec. pos.)
反射光が多くなると、位置の再構成にも影響が出ることが予想される。
(mc depth) - (rec. depth)
深さの再構成にオフセットが見られる
コア成分のσは約5mm
depth
(mc ) - (rec.)
反射率が高い場合も、位置分解能に影響は現れない。
u-direction
v-direction

## Slide 15: まとめ
☆ 液体キセノン検出器はrun 2011の間無事にデータを取得した。
☆ run 2011 データの物理解析に向けて、性能評価が進められている。
暫定的な結果だが、エネルギー分解能が改善した。
☆ MCシミュレーションを用いて、実際の検出器の分解能がMCに及ばない
原因について調査した。調査した項目は決定的な原因ではない。
別の要因を探索 PMT光電面のphotonの入射位置を用いる
PMTcathodeの反射率
Xeの対流によるゆらぎ
☆ 改良案の一つ、壁面での反射率を高くした場合について調査を行った。
壁に近いイベントのエネルギー分解能が良くなる。
→現実的なケースの調査。

## Slide 16
おわり

## Slide 17
おまけ

## Slide 18: 2011年の変更点 Ａ
2010年までγ線のタグに用いていたNaI測定器を、BGOを用いたものに更新する。
種類 | NaI(Tl) | BGO
比重(g/cm3) | 3.67 | 7.13
放射長(cm) | 2.59 | 1.12
Moliere半径(cm) | 4.13 | 2.23
光量(相対値) | 100 | 21
波長(nm) | 410 | 480
★改善が期待される項目
1.アクセプタンス →CEX期間を短縮可能
2.位置分解能
3.エネルギー分解能
要求値はσ=7%(@55MeV) NaIの実績3.9%
APDで読み出し
6.25
6.25
4.6
4.6
奥行き30cm
奥行き20cm
Fine-mesh PMT で読み出し
トリガー領域

## Slide 19: Event reconstruction & analysis
XEC POSITION
BGO POSITION
xechit
bgohit
Opening angle
γ energy
corrected energy
(oangle) > threshold (170°)
Correct γ to be 55 & 83 MeV
Events are sorted to 3 types ← One CEX patch lies on 3×3 PMTs
Black ID=0
Red ID=1
Green ID=2
Events are treated separately for each position ID

## Slide 20: Results by reconstruction methods
Some reconstruction ways are prepared for this study
For XEC
MC 1st conversion point + random
MC 1st conversion point
Reconstruction from generated γ
ア. Use center coordinate
イ. Mean of energy deposit
ウ. Conversion point
エ. Reconstruction from generated γ
For BGO
RMS of 55MeV peak | Ultimate case | If BGO is ideal | BGO normal | BGO center | XEC no random | Nearest to real
XEC | C | C | C | C | B | A
BGO | エ | ウ | イ | ア | イ | イ
ID = 0 | 0.27 % | 0.30 % | 0.30 % | 0.33 % | 0.39 % | 0.41 %
ID = 1 | 0.61 % | 0.64 % | 0.65 % | 0.71 % | 0.80 % | 0.81 %
ID = 2 | 0.78 % | 0.82 % | 0.83 % | 0.95 % | 0.97 % | 0.98 %
Opening angle cut is 170°in all cases.

## Slide 21: Evaluation of XEC energy resolution
DATA = γ energy (corrected)
Fit func =normal response (exponential-gaussian)
＊
π0 γ distribution
＊
pedestal (difference between π & μ beam)
from MC simulation
from CEX data trigger 31

## Slide 22: XEC timing
Calculated by Todd -Teven
intrinsic timing resolution
37.5 ps @55MeV
30.2 ps @83MeV

## Slide 23: Gain fluctuation of XEC PMT
← PMT Gain Distribution
Gain factor = 0.6 ～ 1.5

## Slide 24: PMT Effective Coverage
Plot of
Directly reached photon
Generated scintillation photon
22%
↑ Red : w/o Rayleigh scattering
Event is generated over all interesting region.
Reflection ratio is 0.

## Slide 25: Number of detected photons
reflectivity 0
reflectivity 1

## Slide 26: u,v slice
0
10
15
20
25
5
(MC u) - (rec u)
(MC v) - (rec v)